Załącznik Nr 6 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.71.2019

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

CZĘŚĆ NR. 2

Opis przedmiotu zamówienia/Parametry wymagane

Przedmiot zamówienia: ELEKTROKARDIOGRAF- 1 szt. dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej, 1 szt. dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii ( w obiekcie przy ul. PCK).

Nazwa-model/typ: …..………………………………………………………………………………………………………………………………….

WYMAGANIA TECHNICZNE

| Lp. | Parametr | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Podać/TAK |  |
| PODSTAWOWE WYMAGANIA |

| ELEKTROKARDIOGRAF- 2 szt. |
| --- |
|  | Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG | TAK |  |
|  | Podczas badania automatycznego funkcja zapisu do wewnętrznej pamięci sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie łącznie z datą i godziną wykonania badania, ustawieniami filtrów, czasem zapisu badania i opcjonalnie z danymi pacjenta i gabinetu | TAK |  |
|  | Wydruk z pamięci wewnętrznej automatycznego badania EKG w grupach po 3 odprowadzenia | TAK |  |
|  | Wydruk analizy i interpretacji automatycznego badania EKG | TAK |  |
|  | Prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG | TAK |  |
|  | Wydruk 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG | TAK |  |
|  | Dołączenie imienia i nazwiska pacjenta do wydruku przebiegu EKG | TAK |  |
|  | Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | TAK |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz graficzny LCD z ekranem dotykowym | TAK |  |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-25 (baza CSE) - wyniki interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta | TAK |  |
|  | Pamięć ostatnich badań automatycznych z ustawialnym limitem od 5 do 1000 | TAK |  |
|  | Wykonanie od 100 do 150 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej | TAK |  |
|  | Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu | TAK |  |
|  | Automatyczna detekcja zespołów QRS | TAK |  |
|  | Aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu | TAK |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych; do wyboru filtry: 50 Hz | TAK |  |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych; do wyboru filtry: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz | TAK |  |
|  | Filtr izolinii; do wyboru filtry: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz | TAK |  |
|  | Detekcja odpięcia elektrody niezależna dla każdej elektrody | TAK |  |
|  | Wybór dowolnego kanału do detekcji częstości akcji serca | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim, angielskim | TAK |  |
|  | Zewnętrzny port komunikacyjny USB do podłączenia z komputerem PC z oprogramowaniem CardioTEKA w celu przesyłu sygnału EKG w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym | TAK |  |
|  | Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących na wydruku | TAK |  |
|  | Badanie automatyczne z wydrukiem danych pacjenta i danych gabinetu | TAK |  |
|  | Funkcje oszczędności energii akumulatora | TAK |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
|  | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | TAK |  |
|  | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2018/2019 | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
|  | Podstawienie aparatury zastępczej (sprzętu zastępczego) na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
|  | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
|  | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z deklaracją zgodności (dostarczyć wraz ze sprzętem). | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
|  | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | TAK |  |
|  | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |
|  | Minimalny okres gwarancji 12 miesięcy. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

……………………., dnia ……….. 2019 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy